## Slide 1
Asepsis
无菌术
主讲 / 刘雁冰

## Slide 2
无菌术
Asepsis
无菌术是临床医学的一个基本操作规范，是针对微生物及感染途径所采取的一系列防御措施，其内容包括灭菌、消毒法、操作规范及管理制度。
About Asepsis

## Slide 3
灭菌，
杀灭一切活的微生物

## Slide 4
消毒，
杀死病原微生物和其他有害物生物

## Slide 5
物理方法
化学方法
高温
紫外线
电离辐射
（最普遍）
手术器械
手术衣
手术巾
纱布
盆罐
（药物）
一次性敷料
注射器
缝线
抗生素
维生素
激素
（空气灭菌）
悬浮颗粒
细菌
真菌
支原体
病毒
主要是化学用品消毒
有些化学品比如说甲醛、环氧乙烷、戊二醛等可以消灭一切微生物。也可用于特殊手术器械消毒，手术人员手和手臂消毒，病人皮肤消毒，手术室空气消毒等。

## Slide 6
1
2
3
4
手术器械、物品、敷料的灭菌、消毒法
章节目录
手术人员和病人手术区域的准备
手术进行中的无菌原则
手术室的管理
掌握高压蒸汽法、煮沸法、火烧法、药液浸泡法、甲醛蒸汽熏蒸法等五种灭菌方法
掌握手臂消毒法，无菌手套的佩戴及穿手术衣的方法；病人手术区的各项准备
着重掌握手术衣的无菌地带、人员调位、器械清点核查及减少污染的注意事项
着重掌握手术室清洁工作流程

## Slide 7
手术器械、物品、敷料的灭菌、消毒法
高压蒸汽法、煮沸法、火烧法、药液浸泡法、甲醛蒸汽熏蒸法
第一节

## Slide 8
手术器械、物品、敷料的灭菌、消毒法
一
高压蒸汽法
下排气式高压蒸汽灭菌器
应用最为普遍的灭菌法，效果可靠
国内目前多应用下排气式灭菌器
蒸汽压力 104.0~137.3kPa（15~20lbf/in²）
温度 121~126℃
时间 30min
（注意事项见课本P8）

## Slide 9
手术器械、物品、敷料的灭菌、消毒法
一
煮沸法
煮沸灭菌器（小型）
主要适用于金属器械、玻璃制品、橡胶类物品
水中煮沸至100℃持续15~20分钟
蒸汽压力 127.5kPa
内温度 124℃左右
时间 10分钟
（注意事项见课本P8）

## Slide 10
手术器械、物品、敷料的灭菌、消毒法
一
火烧法
酒精金属盆火烧法
主要适用于金属器械的灭菌
95％酒精少许
器械易变钝且失去光泽
仅用于急需的特殊情况

## Slide 11
手术器械、物品、敷料的灭菌、消毒法
一
药液浸泡法
常用化学药液灭菌剂和消毒剂
2%中性戊二醛水溶液，浸泡30min，灭菌时间10h
10%甲醛溶液浸泡20~30min
70%酒精浸泡30min，酒精每周过滤
1:1000苯扎溴按（新洁尔灭）溶液浸泡30min
1:1000氯己定（洗必泰）溶液浸泡30min
注意事项见课本P8

## Slide 12
手术器械、物品、敷料的灭菌、消毒法
一
甲醛蒸汽熏蒸法
蒸汽格容器使用
高锰酸钾及40%甲醛（福尔马林）溶液
熏蒸1小时
灭菌需6~12小时
注意事项见课本P9

## Slide 13
手术人员和病人手术区域的准备
掌握手臂消毒法，无菌手套的佩戴及穿手术衣的方法；
病人手术区的各项准备
第二节

## Slide 14
手术人员和病人手术区域的准备
二
手术人员术前准备
手术帽（不能露出头发）
口罩（注意正反上下）
手术洗手衣（套装）
注意
洗手前按规定穿好手术洗手衣清洁鞋，带好帽子，剪短指甲。
洗手后严格遵循无菌原则戴口罩和无菌手套、穿手术衣。

## Slide 15
手术人员和病人手术区域的准备
二
手术人员术前准备
手臂消毒
清洁
消毒
用消毒剂作皮肤消毒，常用70%酒精，手臂在溶液中浸泡5分钟，或者用新型消毒剂消毒皮肤。
用蘸肥皂液的消毒刷对手和手臂刷洗，清洁皮肤污渍。

## Slide 16
手术人员和病人手术区域的准备
二
专业七步洗手法
人往高处走，
水往低处流 。

## Slide 17
手术人员和病人手术区域的准备
二
专业七步洗手法
1.掌心相对，手指并拢，相互揉搓 。
内

## Slide 18
手术人员和病人手术区域的准备
二
专业七步洗手法
2.手心对手背沿指缝相互揉搓，交换进行。
外

## Slide 19
手术人员和病人手术区域的准备
二
专业七步洗手法
3.掌心相对，双手手心沿指缝相互揉搓。
夹

## Slide 20
手术人员和病人手术区域的准备
二
专业七步洗手法
4.弯曲各手指关节，双手相扣进行揉搓，
交换进行。
弓

## Slide 21
手术人员和病人手术区域的准备
二
专业七步洗手法
5.一手握另一手大拇指旋转揉搓，
交替进行。
大

## Slide 22
手术人员和病人手术区域的准备
二
专业七步洗手法
6.一手指尖在另一手掌心旋转揉搓，
交换进行。
立

## Slide 23
手术人员和病人手术区域的准备
二
专业七步洗手法
7.从手腕处开始，向肘部旋转搓洗，
交换进行。
腕

## Slide 24
手术人员和病人手术区域的准备
二
无菌手术衣的穿戴
1.取手术衣，
双手提起衣领两端向前上方抖开，
将手术衣向空中轻掷，
两手臂顺势插入袖内，
并略向前伸。
传统后开襟式手术衣穿法示例

## Slide 25
手术人员和病人手术区域的准备
二
无菌手术衣的穿戴
2.由巡回护士在身后协助拉开衣领两角并系好背部衣带，穿衣者将手向前伸出衣袖。(可两手臂交叉将衣袖推至腕部，或用手插入另一侧手术衣袖口内面，将手术衣袖由手掌部推至腕部，避免手部接触手术衣外面)
传统后开襟式手术衣穿法示例

## Slide 26
手术人员和病人手术区域的准备
二
无菌手术衣的穿戴
3.穿上手术衣后稍弯腰，
使腰带悬空(避免手指触及手术衣)，两手交叉提起腰带中段(腰带不交叉)，
将手术衣带递于巡回护士。
传统后开襟式手术衣穿法示例

## Slide 27
手术人员和病人手术区域的准备
二
无菌手术衣的穿戴
4.巡回护士从背后系好腰带，
避免接触穿衣者的手指。
穿手术衣时，不得用未戴手套的手
拉衣袖或接触其它处，以免污染。
传统后开襟式手术衣穿法示例

## Slide 28
手术人员和病人手术区域的准备
二
无菌手套的穿戴
1.撕开外包装后，抓取手套包外上角将上层打开，双臂外展，不要跨越无菌区。

## Slide 29
手术人员和病人手术区域的准备
二
无菌手套的穿戴
2.按无菌技术打开手套包，手不能触及其内面。

## Slide 30
手术人员和病人手术区域的准备
二
无菌手套的穿戴
3.右手抓取左手手套，不可触及手套外面。

## Slide 31
手术人员和病人手术区域的准备
二
无菌手套的穿戴
4.右手对准五指，戴手套，双手不得低于腰部、高于肩部。

## Slide 32
手术人员和病人手术区域的准备
二
无菌手套的穿戴
5.左手食指挑起右手手套边缘，将手套的反折边套在工作服上。

## Slide 33
手术人员和病人手术区域的准备
二
无菌手套的穿戴
6.同法将右手手套的反折边套在工作服上。

## Slide 34
手术人员和病人手术区域的准备
二
无菌手套的穿戴
7.已脱下手套的手指插入另一手套口内，将手套脱下。

## Slide 35
手术人员和病人手术区域的准备
二
无菌手套的穿戴
7.两指手套已经被污染的外边要翻折在里面避免二次污染。

## Slide 36
手术人员和病人手术区域的准备
二
无菌手套的穿戴
8.废弃医用手套应丢进规定垃圾桶，避免细菌等交叉感染。

## Slide 37
手术人员和病人手术区域的准备
二
病人手术区的消毒
目的
拟作伤口处
及其周围皮肤上的
细菌
消灭

## Slide 38
手术人员和病人手术区域的准备
二
病人手术区的消毒
步骤
擦拭去皮肤油脂，可先用汽油或松节油擦拭
用2.5%~3%碘酊涂擦皮肤，干后以70%酒精涂擦两遍

## Slide 39
手术人员和病人手术区域的准备
二
病人手术区的消毒
注意事项
涂擦药液应由手术区中心部向四周涂擦，不应折返涂擦。
手术区皮肤消毒范围要包括手术切口周围15cm区域。

## Slide 40
手术人员和病人手术区域的准备
二
病人手术区的铺巾
先铺铺巾者对面一侧，再铺会阴侧，再铺头侧，最后铺靠近铺巾者一侧，然后用巾钳夹住无菌巾之交叉处固定。
若铺巾完毕后要修正某一铺巾只能由手术区向外移。
铺巾顺序

## Slide 41
手术人员和病人手术区域的准备
二
病人手术区的铺巾
注意事项

## Slide 42
手术人员和病人手术区域的准备
二
病人手术区的铺巾
注意事项

## Slide 43
手术进行中的无菌原则
着重掌握手术衣的无菌地带、人员调位、器械清点核查
及减少污染的注意事项
第三节

## Slide 44
在手术进行中，如果无菌环境受到污染，会引起伤口感染的可能，有时可能使手术失败，甚至影响病人的生命。这个所有参加手术的人员必须认真执行的规章，即称无菌操作规则，如发现有人违反时，必须立刻纠正。
综述

## Slide 45
手术进行中的无菌原则
三
了解内容

## Slide 46
手术进行中的无菌原则
三
了解内容

## Slide 47
手术室的管理
着重掌握手术室清洁工作流程
第四节

## Slide 48
手术室的管理
四
手术室清洁流程
严格
严密
严查
具体流程见课本P11

## Slide 50
鸣谢
所有图片素材均来源于网络和医学高校网站
所有文本基于人民卫生出版社（第八版）外科学
所有知识点参考并总结整理自医学高校和医学论坛
请尊重版权，未经许可严禁商业用途