## Slide 1
LOGO
企业标志
安/全/促/生/产
安/全/促/生/产
冬季施工 安全教育
优品PPT
安全促进生产安全放在优品位安全施工促进生产安全至上
A dream need to work out a summary report dream need to work out a need to work out a summary report summaryA dream need to work out a dream need to work out a need to work
时间： 20XX

## Slide 2
LOGO
企业标志
安/全/促/生/产
什么是冬季施工:
在低温季(日平均气温低于5℃或最低气温低于-3℃)施工时需要采取防冻保暖措施。在冬季进行施工的过程称为冬季施工。冬季气温下降,不少地区温度在0°C之下（即负温），土壤、混凝土、砂浆等所含的水分冻结，材料容易脆裂，带来许多困难。射洪的冬季时间一般为12月至次年的2月。
https://www.ypppt.com/

## Slide 3
LOGO
企业标志
安/全/促/生/产
安/全/促/生/产
CONTENTS
目
录
冬季施工危险源分析
Introduction of technology company
01/
冬季安全常识
Introduction of technology company
02/
冬季施工安全管理
Introduction of technology company
03/

## Slide 4
LOGO
企业标志
安/全/促/生/产
安/全/促/生/产
PART ONE
冬季施工危险源分析
A dream need to work out a summary report dream need to work out a need to work out a summary report summaryA dream need to work out a dream need to work out a need to work

## Slide 5
冬季施工危险源分析
PLEASE ENTER THE TITLE TEXT YOU NEED HERE
危险源分析
01
冬季气温较低，受冷空气影响，施工作业面及道路容易结冰打滑，加之冬季人们衣着笨重，动作变得相对迟缓，高处作业时易发生坠落事故。
02
人员在使用电热取暖时容易诱发火灾及触电事故
03
受大雾、大雪等恶劣天气影响容易引发电力线路断线、短路等从而导致人员触电

## Slide 6
冬季施工危险源分析
PLEASE ENTER THE TITLE TEXT YOU NEED HERE
危险源分析
04
冬季干燥，材料堆放区由于疏忽容易引发火灾
05
低温导致车辆及机械的性能发生一定的变化，加之道路湿滑，冬季是机械伤害及车辆伤害的高发期

## Slide 7
冬季施工危险源分析
PLEASE ENTER THE TITLE TEXT YOU NEED HERE
根据上述危险源分析，我们冬季施工中容易发生以下几项安全事故
火灾
触电
高考坠落
★我们着重从“防火、防雨雪、防冻、防滑、 防盗”的相关具体要求进行作业★

## Slide 8
LOGO
企业标志
安/全/促/生/产
安/全/促/生/产
PART TWO
冬季安全常识
A dream need to work out a summary report dream need to work out a need to work out a summary report summaryA dream need to work out a dream need to work out a need to work

## Slide 9
冬季安全常识
PLEASE ENTER THE TITLE TEXT YOU NEED HERE
冬季消防安全
由于冬季气温较低，人员在取暖、生产中的恒温过程容易产生许多安全隐患，加之冬季气候干燥，容易引发火灾。所以冬季必须高度重视消防安全

## Slide 10
冬季安全常识
PLEASE ENTER THE TITLE TEXT YOU NEED HERE
材料仓库消防管理
进入仓库的易燃物品要按类存放，易燃易爆物的存放及使用由专人进行管理，并采取防火措施。易燃易爆物资存放区附近严禁吸烟及动火。
施工现场消防管理
施工现场明确划分动火作业、易燃材料堆放、仓库 施工现场备足消防器材，保证消防器材齐全和有效。存放消防器材处设明显标识，所有消防器材不得随意挪用。

## Slide 11
冬季安全常识
PLEASE ENTER THE TITLE TEXT YOU NEED HERE
冬季用电安全
触电事故是施工中最为常见的事故之一，此类事故往往是因为人的疏忽和违章操作造成的。冬季用电较平常额外要多一些，加之恶劣天气对电力线路也会有一定的影响，所以在冬季施工中用电安全必须牢记于心。
PPT下载 http://www.ypppt.com/xiazai/

## Slide 12
冬季安全常识
PLEASE ENTER THE TITLE TEXT YOU NEED HERE
冬季用电安全
1.电线、灯头插座及用电设备的安装必须由专业电工进行，严禁私自乱拉乱接线路。禁止电线乱搭乱挂、在电线上晾晒衣物。
2.施工现场使用电器设备必须严格按照“一机一闸，一箱一漏”制度进行使用，并且电箱门应该随时上锁。
3.冬季来临前，应对施工现场所有机械设备及电缆进行全面性检测、保养，发现机械电气故障应立即排除。大风降雪降雨天气时更应认真检查现场临时用电设备，检查电路、电箱等是否安全可靠，发现隐患时应立即停止施工，确保安全用电。

## Slide 13
冬季安全常识
PLEASE ENTER THE TITLE TEXT YOU NEED HERE
冬季用电安全
4.严禁使用裸线、破皮的电缆线。
5.潮湿场所一律采用12伏安全电压。
6.电动工具应使用经专业电工检测合格的，发现工具外壳、手柄破裂，电源线破损，插头有损坏时不得使用。电焊作业时应设专用接地线路。
7.使用电动工具时应先检查电源是否有漏电保护器

## Slide 14
冬季安全常识
PLEASE ENTER THE TITLE TEXT YOU NEED HERE
施工用电中常见的隐患
电源进线不规范，动力照明混用
开关箱距地面距离小，存放杂物，一闸多机
从箱门位置出线，易夹断发生事故

## Slide 15
冬季安全常识
PLEASE ENTER THE TITLE TEXT YOU NEED HERE
施工用电中常见的隐患
电焊机直接放在钢筋上

## Slide 16
冬季安全常识
PLEASE ENTER THE TITLE TEXT YOU NEED HERE
电焊作业安全
电焊作业是最为普遍的高危作业，在进行电焊作业的时候，由于电焊机使用高压电流，容易造成人员触电的危险，应对作业人员做好安全教育，作业前落实好安全措施，做好设备检查，作业时进行有力监护，避免事故的发生
Notes: https://www.ypppt.com/

## Slide 17
冬季安全常识
PLEASE ENTER THE TITLE TEXT YOU NEED HERE
电焊作业安全
1.焊接工作是在作业人员的紧握之下运行的，人与工具之间的电阻小，一旦工具外露部分带电，将有较大的电流通过人体，容易造成严重后果
2.焊接工具有很大的移动性，其电源线容易因拉伸、摩擦而漏电，电源线连接处容易脱落而使金属外壳带电，导致触电事故；或者在恶劣的条件下移动损坏而使金属外壳带电导致触电事故
3.焊接作业人员一旦触电，由于肌肉收缩难以摆脱带电体，容易造成严重后果
焊接作业触电主要原因

## Slide 18
冬季安全常识
PLEASE ENTER THE TITLE TEXT YOU NEED HERE
电焊作业安全
1.加大焊工安全培训教育，落实安全责任制
2.尤其在下雨天和特别潮湿的环境里严禁动焊
3.加强组织措施落实，作业人员要严格穿戴使用劳动防护用品
4.加强设备定期检查，发现隐患及时处理
预防措施

## Slide 19
冬季安全常识
PLEASE ENTER THE TITLE TEXT YOU NEED HERE
安全事故案例
2016年1月4日城西福泰苑小区，电瓶车充电过程中短路引发火灾，1人死亡。气表、气管等燃气设施严重受损

## Slide 20
冬季安全常识
PLEASE ENTER THE TITLE TEXT YOU NEED HERE
冬季高空作业安全
高空作业在寻常情况下本就是施工中潜在的重大危险之一，加之冬季作业面湿滑，更容易诱发高空坠落事故。所以在冬季施工中，放置高空坠落的措施必须到位，作业人员在作业过程中的安全意识更加需要到位。

## Slide 21
冬季安全常识
PLEASE ENTER THE TITLE TEXT YOU NEED HERE
冬季高空作业安全
施工现场要完善建筑物临边、屋面临边及预留洞口、电梯井口、楼梯临边等安全防护设施的设置。
施工现场搭设的防护棚、防护栏杆等防护设施，必须按照标准要求完好、牢固、有效。
同时要在防护设施周边设置醒目的预防高空坠落的安全警示牌；
脚手架与建筑物之间距离过大，超出规范要求的，要采取安全防护措施；
登高作业人员必须配戴防滑鞋、防护手套等防滑、防冻措施，并按要求正确戴好安全帽、系好安全带；
遇到雨雪等恶劣天气时，要及时清除施工现场的积水、积雪，严禁雨雪和大风天气强行组织施工作业；
对施工现场脚手架、安全防护设施的拆除，要实行严格的内部审批制度，不得随意拆除；
外墙施工吊篮作业，应加强对天气变化的重点关注，每天派专人对吊篮不少于两次的检查，保证电缆作业施工过程的安全可靠。
加强防高空坠落的管理

## Slide 22
冬季安全常识
PLEASE ENTER THE TITLE TEXT YOU NEED HERE
冬季高空作业安全
落实防滑安全措施，及时清理作业面及施工道路上可能存在的积雪、结冰区，以防作业或行走时不小心跌倒造成事故.
高处作业时要穿紧口工作服，防滑鞋，戴安全帽，系安全带。如遇大雾、大雨和六级以上大风时要停止高处作业。
高处作业时防护措施必须到位，脚手架的搭设必须符合相关规定，不得改动或拆除防护设施。
作业时不得嬉戏打闹，以免失足发生坠落事故。上下楼梯时，要面对梯子双手扶牢，不要持物件攀登。
加强防高空坠落的管理

## Slide 23
冬季安全常识
PLEASE ENTER THE TITLE TEXT YOU NEED HERE
冬季高空作业安全
高处作业时严禁投接物料，以免身体重心不稳从高处坠落。
高处作业时，要先挂牢安全带后再作业，安全带要高挂低用，严禁打结使用。不能将钩直接挂在非金属绳上使用
因冬季材料脆性大、易滑，所以吊拉货物工具时要留有更大的安全系数以充分保证安全
加强防高空坠落的管理

## Slide 24
冬季安全常识
PLEASE ENTER THE TITLE TEXT YOU NEED HERE
冬季交通安全
冬季霜多、雾多、雨雪多、气温低，环境复杂，对行车安全有较大影响。驾驶人员应提高对冬季安全驾驶的认识，加强冬季驾驶的知识和技能学习，做到防冻、防滑、防事故，特别要注意以下事项

## Slide 25
冬季安全常识
PLEASE ENTER THE TITLE TEXT YOU NEED HERE
冬季交通安全
1.燃油不易蒸发气化，混合气形成条件差，发动机不易启动
2.金属、塑料、橡胶等材料在低温下具有变脆的特性，因而机件和轮胎都容易损坏
3.驾驶员手脚容易冻僵，使操作的灵活性受到影响
4.驾驶室内外的温差容易使挡风玻璃产生蒸汽影响视线
5.路面打滑，使转向和制动的操纵难度增大
严寒气候对车辆驾驶的影响

## Slide 26
冬季安全常识
PLEASE ENTER THE TITLE TEXT YOU NEED HERE
冬季交通安全
1.冬季时常出现大风降温天气，驾驶人要时刻关注天气变化，提前选择出行路线，尽量避开早晨和午夜雾气多发时段。恶劣天气驾驶车辆，要正确使用灯光，降低车速，保持车距，谨慎驾驶
2.雨雾、霜冻等恶劣天气情况下，会造成路面摩擦系数降低，影响车辆制动效能，容易发生侧滑。因此，驾驶人在驾车通过易引发滑转的道路时，要严格控制车速，发生车辆侧滑情况，切不可急转方向或紧急制动，要充分利用发动机牵阻作用减速

## Slide 27
冬季安全常识
PLEASE ENTER THE TITLE TEXT YOU NEED HERE
冬季交通安全
3、冬季气温低，驾驶人要注意加强车辆安全保养。出行前，一定要检查车况，特别要注意车胎气压是否正常，检查车灯、喇叭、转向、刹车、雨刷器等部件是否正常有效。
4、 驾驶车辆要时刻注意观察前方道路情况，不接打手机，不查看、发送短信、微信，不与同车人员交谈，安全文明行车。恶劣天气驾车行驶更要集中注意力，保持“慢”、“稳”，注意文明礼让，遇有情况提前减速，切忌急打方向、急踩刹车

## Slide 28
LOGO
企业标志
安/全/促/生/产
安/全/促/生/产
PART THERR
冬季施工安全管理
A dream need to work out a summary report dream need to work out a need to work out a summary report summaryA dream need to work out a dream need to work out a need to work

## Slide 29
冬季施工安全管理
PLEASE ENTER THE TITLE TEXT YOU NEED HERE
安全帽
1.进入施工现场人员必须戴好安全帽，系好安全带
2.高空作业人员必须持证上岗，必须系好安全带，穿防滑鞋
3.基坑（槽）及其他临边必须按规定设置防护围栏
4.严禁在基坑周围停放机械设备和堆放物料。基坑周围必须按规定进行安全防护，并随时进行巡查看护
5.如遇雨、霜、雨雪时，应及时清除场地内道路上的积霜雪和积水、确保达到防滑目的

## Slide 30
冬季施工安全管理
PLEASE ENTER THE TITLE TEXT YOU NEED HERE
做好防护
（1）做好员工安全教育培训，结合工程任务，在冬季施工前做好安全技术交底。配备好安全防护用品（手套、防滑鞋、防寒服等）
（2）现场加强安全防护工作，做好防滑措施，对设备覆盖要及时，施工区域及时清扫面人员滑到。霜雪天后要及时清扫，大风雪后及时检查各个施工区域以免事故发生
（3）项目负责人每天对施工现场安全用电、消防、吊装等进行自查，认真填写自查表，对查出的问题按规定进行整改

## Slide 31
冬季施工安全管理
PLEASE ENTER THE TITLE TEXT YOU NEED HERE
强化起重机械的管理
重点做好设备的检测、维修和保养，确保各种安全装置、限位装置有效可靠；
要做好塔机、物料提升机、外用电梯等设备基础的检查监控，提高设备的防冻、防风及防坍塌的能力；
施工现场使用的起重机械必须要悬挂安全操作规程和安全警示牌，严格执行验收和检查制度。
加强施工现场消防安全管理
冬季气候干燥，风力大，易发生火灾事故，要重点做好作业区、生活区、易燃易爆物品存放区、仓库、配电设施等重点部位的消防安全管理，实行重点防范、重点监控，排除火灾隐患。
要合理有效地配置灭火消防器材；
实行严格的动火审批制度，并设动火监护人，实行现场监护，施工现场保证有足够的安全通道、防火间距。
安全通道应保持畅通，标识醒目。落实专人进行检查验收管理，严防火灾事故发生

## Slide 32
冬季施工安全管理
PLEASE ENTER THE TITLE TEXT YOU NEED HERE
冬季施工安全培训
通过培训了解施工任务特点，适时做好冬季施工准备工作。培训内容主要有以下三点：
（1）学习有关冬季施工安全的规范、规定
（2）学习冬季施工安全理论，施工技术，应急措施
（3）学习理解冬季施工安全措施
（4）关注天气预报，提前做好突变天气的防范措施

## Slide 33
LOGO
企业标志
安/全/促/生/产
安/全/促/生/产
演示完毕 谢谢观看
优品PPT
安全促进生产安全放在优品位安全施工促进生产安全至上
A dream need to work out a summary report dream need to work out a need to work out a summary report summaryA dream need to work out a dream need to work out a need to work
时间： 20XX

## Slide 34
www.ypppt.com
更多精品PPT资源尽在—优品PPT！
PPT模板下载：www.ypppt.com/moban/ 节日PPT模板：www.ypppt.com/jieri/
PPT背景图片：www.ypppt.com/beijing/ PPT图表下载：www.ypppt.com/tubiao/
PPT素材下载： www.ypppt.com/sucai/ PPT教程下载：www.ypppt.com/jiaocheng/
字体下载：www.ypppt.com/ziti/ 绘本故事PPT：www.ypppt.com/gushi/
PPT课件：www.ypppt.com/kejian/
Notes: 模板来自于 优品PPT https://www.ypppt.com/